## Slide 1: Chapitre 3 Principe de routage
Vivien GAUTIER
Vivien.gautier13@ynov.com

## Slide 2: Table de routage
Origine de la route
S = Route statique
C = Réseau connecté directement
L = indique une route locale
Réseau de destination
Interface sortie
*D = route apprise dynamiquement via EIGRP
O = route apprise dynamiquement via OSPF
R = route apprise dynamiquement via RIP
Notes: C et L sont automatiquement créées chaque fois qu’une interface est configurée avec une adresse IP et est activée

## Slide 3: Table de routage
Distance administrative : identifie la fiabilité de la source de la route
Pour les routes statiques = 1 , route directement connecté = 0
Métrique : Coût identifié pour atteindre le réseau de DST,
Plus le coup est faible plus il est préféré.
Route statique et directement connecté = 0
Horodatage : A quel moment la route a été
détecté pour la dernière fois.
Notes: C et L sont automatiquement créées chaque fois qu’une interface est configurée avec une adresse IP et est activée

## Slide 4: Table de routage - exercice

## Slide 5: Table de routage Différent types de routes
Meilleure route
Route de niveau 1
Route parent de niveau 1
Routes enfant de niveau 2

## Slide 6: Table de routage Différent types de routes
Meilleure route
Visible dans la table de routage
Contient une adresse de tronçon suivant ou interface de sortie
Routes connectés ou apprises dynamiquement

## Slide 7: Table de routage Différent types de routes
Route de niveau 1
Contient un masque de sous-réseau <= au masque par classe de l’adresse réseau
  Une route de réseau
  Une route de super-réseau
  Une route par défaut
Notes: Une route de réseau : une route de réseau est une route dotée d'un masque de sous-réseau égal à celui du masque par classe.
Une route de super-réseau : une route de super-réseau est une adresse réseau avec un masque inférieur au masque par classe, par exemple une adresse récapitulative.
Une route par défaut : une route par défaut est une route statique avec l'adresse 0.0.0.0/0.

## Slide 8: Table de routage Différent types de routes
Route de niveau 1
Contient un masque de sous-réseau <= au masque par classe de l’adresse réseau
  Une route de réseau
  Une route de super-réseau
  Une route par défaut

## Slide 9: Table de routage Différent types de routes
Route parent de niveau 1
Est une route de réseau de niveau 1 divisé en sous-réseau
N’est jamais une meilleur toute

## Slide 10: Table de routage Différent types de routes

## Slide 11: Table de routage Différent types de routes
Route enfant de niveau 2
Sous-réseau d’une adresse réseau par classe

## Slide 12: Table de routage Différent types de routes

## Slide 13: Table de routage Processus de routage
1/ Recherche si la meilleur route est une route de niv. 1
2/ Il regarde dans les routes Parents une correspondance et transmet à la route enfant
3/ Recherche d’un super-réseau correspondant et transfert à l’écheant à la route par défaut
4/ Si pas de correspondance, le routeur supprime le paquet

## Slide 14: Table de routage Processus de routage
La meilleur correspondance est égale à celle qui a le plus de bit en commun
Le masque de sous-réseau de la route détermine le nombre de bit qui doivent être en commun au minimum

## Slide 15: Table de routage Processus de routage