## Slide 1: Chapitre 4 Réseaux commutés
Vivien GAUTIER
Vivien.gautier13@ynov.com

## Slide 2: Réseaux commutés
Quelques notions que nous allons voir…
Bâtir un réseau local
L’environnement de commutation

## Slide 3: Réseaux commutés
Réseau convergent ?
  Plusieurs types de trafic
  Un seul réseau physique
  Exemple de fonctionnement : système de téléphonie
    Passerelle vocales
    Vidéo/vidéoconférence
    Messagerie
    Mobilité
    Réception automatique
Notes: Contrôle des appels : traitement des appels téléphoniques, ID des appelants, transfert d'appel, mise en attente et conférence
Messagerie vocale : messages vocaux
Mobilité : réception d'appels importants en tout lieu
Réception automatique : réponse plus rapide aux clients, grâce au routage direct des appels au service ou à la personne concernés

## Slide 4: Réseaux commutés
  Intérêt
  Un seul réseau physique
  Economie d’investissement
  Simplification de la gestion

## Slide 5: Bâtir un réseau local
  La conception réseau de cisco
  -> réseau sans frontiere
  Objectif :
  sécurisé fiable et transparent
  Repose sur une infrastructure:
  hiérarchique, évolutive et résiliente
Notes: le réseau sans frontières de Cisco offre deux types de services : les services de réseau et les services d’utilisateur et de terminal qui sont tous gérés par une solution intégrée de gestion
Elle permet à différents éléments réseau de fonctionner ensemble et permet aux utilisateurs d’accéder aux ressources de n’importe quel endroit, à tout moment, tout en fournissant l’optimisation, l’évolutivité et la sécurité.

## Slide 6: Bâtir un réseau local
  Conception de type hiérarchique reposant sur 4 principes
  Hiérarchie
  Modularité
  Résilience
  Flexibilité
  Modèle à 3 couches
    Couche d’acces
    Couche de distribution
    Couche Cœur de réseau
Notes: Hiérarchie : facilite la compréhension du rôle de chaque périphérique à chaque niveau, simplifie le déploiement, l'exploitation et la gestion, tout en réduisant les domaines défaillants à chaque niveau
Modularité : permet l'extension transparente du réseau et l'activation de services intégrés à la demande
Résilience : assure que le réseau reste toujours actif, pour répondre aux attentes des utilisateurs
Flexibilité : utilise toutes les ressources du réseau, afin de répartir avec intelligence la charge de trafic
Couche d’acces : périphérie du réseau, fourni du réseau à un utilisateur
Couche distribution : Lien entre couche d’acces et cœur de réseau, haute disponibilité pour l’utilisateur final, Intègre fonction intelligente de commutation, regle d’acces au réseau…
Cœur de réseau : Son rôle est de relier entre eux les différents segments du réseau, par exemple les sites distants, les LANs ou les étages d’une société.

## Slide 7: Bâtir un réseau local
  Facteur à prendre en compte
    Coût
    Densité : Nombre de port
    Alimentation : PoE (Power over Ethernet) pour la téléphonie IP, Caméra…
    Fiabilité : Acces permanent au réseau
    Vitesse des ports : rapidité de la connexion
    Tampons de trames : Dans les réseaux engorgé entre utilisateur et serveurs
    Evolutivité : le nbre d’utilisateur évolue constamment, anticiper la croissance

## Slide 8: Bâtir un réseau local
  Type de Switch
  Fixe
    Configuration physique fixe
    Pas de possibilité de carte modulaire
  Modulaire :
  livré avec des chassis,
  installation de carte modulaires
  Empilable (stack)
    Interconnecté via un câble spécifique
    Fourni un débit plus élevé
    Fonctionne comme un unique commutateur

## Slide 9: Bâtir un réseau local

## Slide 10: Environnement de commutation
Décision prise en fonction de 2 critères
  Port d’entée
  Adresse destination
Notion de port d’entrée et port de sortie
Le switch gère une table qui associe le ports
  aux adresses MAC « table CAM » (Content
  Addressable Memory)

## Slide 11: Environnement de commutation
Notes: Si le PC A et PC B veulent communiquer comment ca ce passe ?
PC A envoie une trame vers PC B
Le switch regarde si il une MAC correspondante à celle du PC A sur le port 1
Il trouve pas -> Enregistre dans sa CAM
S1 regarde la DST de la trame et vérifie si MAC PC B dans sa CAM
Trouve pas -> envoie à tous ses ports (sauf port entrant)
S2 Receptionne -> même schéma que S1
PC B recoit la trame la traite -> répond à PC A
S1 vérifie la MAC arrivant via le port 3 -> enregistre dans sa CAM
S1 analyse la DST de la trame et voit que c’est pour la MAC correspondante au port 1 -> Transfere a PC A

## Slide 12: Environnement de commutation
Méthode de transmission
  Store and Forward
  Cut-Through
Notes: Dans ces commutateurs, les décisions de transfert de couche 2 ne sont plus prises par du logiciel mais par des circuits intégrés spécifiques (ASIC, Application Specific Integrated Circuits).
Les circuits ASIC réduisent le temps de traitement des paquets par le périphérique

## Slide 13: Environnement de commutation Store and Forward
  Le switch reçoit toute la trame
  La met dans un tampon
  Une fois la trame reçu il vérifie le FCS (Frame Check Sequence)
    Processus de contrôle des erreurs pour les niv1 et 2
    Si pas d’erreur alors transféré
    Si erreur détecté alors trame abandonnée
  Méthode utilisé par les switchs CISCO

## Slide 14: Environnement de commutation Cut-and-Through
  Caractéristiques :
  Transmission rapides des trames
    Le switch peut transféré la trame dès qu’il a trouvé l’adresse MAC de destination dans sa table d’adresse MAC
    Les trames non valides sont quand même transférées
  Fragment free
    Attend la fin de la réception des 64 premiers octects (détecter des collisions)
    Assure un meilleur contrôle des erreurs

## Slide 15: Environnement de commutation

## Slide 16: Environnement de commutation Domaine de collision
  HUB et Half-Duplex
    Chaque périphérique attend son tour pour communiquer
  Full-duplex
    Chaque périphérique appartient à son propre domaine de collision
    Il n’y a plus de collision
https://reussirsonccna.fr/domaine-de-collision-et-de-diffusion/

## Slide 17: Environnement de commutation Domaine de diffusion
  Broadcast et multicast
    Constitué par un ensemble d’équipement (type Switch) interconnecté
    Lorsqu’une trame est émise en diffusion tous les ports reçoivent la trame
    Permettent d’identifier des périphériques ou services réseau
    Un nombre de diffusions et une charge de trafic trop élevés sur un réseau peuvent entraîner un encombrement qui ralentit les performances réseau

## Slide 18: Environnement de commutation Encombrement des réseaux
  Comment réduire l’encombrement ?
    Choix du commutateur
      Densité de ports – les switchs d’entreprises disposent de 24 à 48 ports
      Tampons de trames étendus - pour limiter les encombrements vers les serveurs
      Vitesse des ports 100M/1G/10G…
      Commutation interne rapide

## Slide 19: Environnement de commutation Exercice
  Réaliser l’exercice – 4.2.2.4